## Slide 1
Zijgevels
Vloer
Dak
Verbeteren
Vernieuwen
Ventilatie
Gasloos verwarmen
Voor- en achtergevel
Menukaart ‘energiezuinige en comfortabele woningen Kantershof’
Vloerisolatie
Aan onderzijde van betonnen vloer isolatie aanbrengen. Isolatiewaarde: Rd>3,5. Kruipruimte 50 cm noodzakelijk
Alternatief: na-isoleren aan de bovenzijde met isolatieplaten (PIR, XPS, houtvezel met dampremmer eronder). Isolatiewaarde voor subsidie: Rd>3,5 -
Dakisolatie
Bovenzijde isoleren onder een nieuwe waterkerende laag. Isolatiewaarde: Rd>3,5 (kanaalplaten verwijderen!)
Isolatie Gevels
De zijgevel is geïsoleerd met een isolatiewaarde van circa: Rc=1. Het gebruikte materiaal is ca 4 cm polystyreenplaat. Mogelijkheid om zijgevel te verbeteren door nieuwe geïsoleerde binnenwand of buitenzijde vernieuwen.
Tegen optrekkend vocht: PIR platen buitenzijde fundering.
Ramen en/of kozijnen
Bestaande dubbele beglazing vervangen door HR++ glas met een isolatiewaarde van: Ug=1,2 en plaatsen nieuwe raamrubbers.
Nieuwe voor en/of achterpui met HR++glas of triple glas.
Zo nodig bouwkundige kieren dichten.
Ventilatieroosters
Nieuwe ventilatieroosters van het type winddrukgeregeld en regelbaar (ook ‘zelfregelend of ZR’ genoemd).
Kanaalventilator(en) plaatsen met continue-afzuiging en CO2-sensor, vochtsensor en/of reuksensor in toilet, badkamer en keuken (dan wel een recirculatie-afzuigkap in de keuken). Zorgdragen voor voldoende luchtstroming met behulp van roosters in, of openingen onder deuren naar kamers.
Balansventilatie met warmteterugwinning beperkt het warmteverlies en levert comfort door voorverwarming van binnenkomende verse lucht
Verwarmen
Woning is aangesloten op het aardgasnet. In de toekomst zal aardgaslevering gestopt worden, waarschijnlijk na 2040. Als het cv-toestel binnenkort vervangen moet worden, overweeg dan een warmtepomp of een nieuwe cv-ketel met hybride warmtepomp.
Overweeg aanpassing afgiftesysteem voor lagere temperatuur cv-water en/of radiator ventilatoren voor een hoger rendement. Ook kunnen airco’s geplaatst worden of andere systemen (zie energie.kantershof.nl)
Wilt u meer gedetailleerde informatie over te nemen maatregelen of over subsidies? Kijk op https://energie.kantershof.nl
NB: rapporten Energiepaleis zijn niet generiek toepasbaar maar moeten gezien worden als voorbeeld
Bron voor alle informatie op deze menukaart: Energiepaleis B.V.